## Slide 1: Infovergadering afkoppeling riolering wegenis en rioleringswerken Waardestraat-Nattendries
Project: R/002309

## Slide 2: Inhoud
Wetgeving
Afkoppeling op je privédomein
Premies
Belangrijk om te weten
Ontwerp bovenbouw
Werkwijze aannemer

## Slide 3: Betrokken actoren
Bouwheer: - Fluvius - gemeente Pajottegem
Studiebureau: - Astroplan
Aannemer: - TM Norré-Behaegel __De Witte

## Slide 4: Fluvius
Elektriciteit
Aardgas
Riolering: rioolbeheerder in 87 Vlaamse steden en gemeenten

## Slide 5: De taken van Fluvius-riolering
Investeringen
Onderhoud en exploitatie
Ontwerp en uitvoering project
Plaatsing en beheer individuele behandeling afvalwater
Waterbeleid: premie Rationeel Watergebruik (RWG)

## Slide 6: 1. Wetgeving

## Slide 7: Wetgeving
Europese kaderrichtlijn water en stedelijk afvalwater – al het afvalwater moet gezuiverd worden
Vlaanderen Wetgeving VLAREM II
  Hemelwater gescheiden afvoeren: zowel op privé als openbaar domein
  Aansluitingsplicht voor afvalwater

## Slide 8: Waarom naar een gescheiden stelsel?
Nadelen gemengd stelsel
Kleine hoeveelheid afvalwater vervuilt gigantische hoeveelheid proper hemelwater
Verdroging
Overstorten blijven voor vervuiling zorgen
Rendement van de zuivering is te laag
waterloop
waterloop
Notes: Een overstort is een opening in een gemengd rioleringsstelsel waarlangs, bij hevige en langdurige regen, het overtollige afval- en regenwater wordt afgevoerd om wateroverlast te voorkomen

## Slide 9: Wetgeving voor woningbouw
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening hemelwater
“jaar” van de afgeleverde bouwvergunning van een woning
7 september 1999
1 februari 2005
1 januari 2014
Hemelwaterput
Hemelwaterput + Gescheiden stelsel + infiltratie
Hemelwaterput + gescheiden stelsel + infiltratie (verstrenging)

## Slide 10: Voorwaarden rioleringsproject als gevolg van de wetgeving
  Gescheiden riolering = aparte afvoer van vuilwater en regenwater
    vuilwater naar zuiveringsstation
    regenwater naar waterloop
  Afkoppeling regenwater op openbaar en privédomein

## Slide 11: 2. Afkoppeling op je privédomein?

## Slide 12: Gratis afkoppelingsadvies
Een afkoppelingsadviseur helpt je met:
  Opmaak plan bestaande toestand
  Opmaak plan ontwerp
    Afkoppeling / aansluiting
    Locatie van de aansluitingsputjes
Meld iedere wijziging in het ontwerp en/of de locatie van de putjes altijd aan de afkoppelingsdeskundige van Fluvius en/of aan de aannemer!

## Slide 13: Wat doen Fluvius en je gemeente voor jou?
Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor regenwater- en vuilwater aansluiting.
Je krijgt begeleiding van een afkoppelingsdeskundige.
Fluvius stelt keurder aan en draagt kost van de eerste keuring.*
Je ontvangt een premie indien je aan de voorwaarden voldoet.
*m.u.v. milieuklasse I en II

## Slide 14: Wanneer afkoppelen?
  Afstemming met uitvoering project:
  Zo snel mogelijk na plaatsing van de huisaansluitings-putjes.
Notes: Foto vervangen

## Slide 15: Hoe wordt elk perceel aangesloten?
Bestaande lozingspunten
  Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat ze op het terrein of rond de woning (open of halfopen bebouwing) zijn samengebracht tot één leiding
Nieuwe huisaansluitingsputjes
  Eén putje voor afvalwater en één putje voor regenwater
  Plaatsing op privédomein tenzij bouwlijn = rooilijn
  Maximum aansluitingsdiepte: 1,30 m

## Slide 16: Aansluiting voor regenwater en vuilwater
Particulier deel
Openbaar domein
Hoofdriolering
Huisaansluiting voor regenwater en vuilwater
Putje wordt op privédomein geplaatst tenzij bouwlijn = rooilijn
Aansluitingsdiameter 160 mm
125 mm Aansluitingsdiameter
regenwater
vuilwater

## Slide 17: Aansluitingsplicht
Alle afvalwater moet op de openbare riolering worden aangesloten, omdat je vuilwater moet zuiveren in een zuiveringsstation.
Ook bij gesloten bebouwing, als hiervoor vloeren binnen moeten worden uitgebroken (bv. bij lozingen naar achter op het grachtenstelsel).
Sterfput, beerput, eigen zuiveringsinstallatie (IBA), … moet buiten gebruik worden gesteld voor afvalwater.
Regenwater moet niet aangesloten worden op de openbare riolering (herbruik, infiltratie, lozing in nabijgelegen oppervlaktewater)

## Slide 18: Enkele aandachtspunten: Gevaar van risico-aansluiting
FOUTIEVE AANSLUITING
CORRECTE AANSLUITING

## Slide 19: Waterdichte kelders
Kelders moeten voldoende waterdicht zijn tegen de van nature hoogste grondwaterstand.
Het is niet de bedoeling dat de riool grondwater draineert:
  Bij vuilwaterriolen zou dit het rendement van de rioolwaterzuivering sterk verslechten en bij lage grondwaterstand infiltreert vuilwater in de bodem.
  Bij hemelwaterriolen zou dit de voeding van de grondwatervoorraad belemmeren.
Het is dus belangrijk om de waterdichting van je kelder op voorhand te inspecteren en indien nodig in orde te brengen.

## Slide 20: Aansluiting voor afvalwater
Vochtige doekjes!
= afval
= verstopt de riolen / pompen
niet in het toilet, maar in een daarvoor bestemd afvalemmertje
“afval” hoort niet thuis in de riolering (verfresten, olie en vetten,…)

## Slide 21: 3. Premies

## Slide 22: Wat doen Fluvius en je gemeente voor jou?
Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor 1 regenwater- en vuilwater aansluiting.
Gemeentelijke premies RWG “…” i.s.m. Fluvius of premies RWG Fluvius
Informeren met betrekking tot de uit te voeren keuring + termijn: Fluvius laat weten of je de keuring zelf dient te organiseren/betalen of deze ten laste van Fluvius is

## Slide 23: Heb je recht op een premie en betaalde keuring?
Type​ | Omgevingsvergunning | Welke begeleiding biedt Fluvius?​ | Recht op premie?​ | Wie draagt kost eerste keuring?
Residentieel​ | < 1/02/2005​ | Volledig​ | Recht​ | Fluvius
 | > 1/02/2005​ | Beperkt of op aanvraag volledig​ | Geen recht​ | Fluvius​
Niet residentieel​ | ​ | Beperkt of op aanvraag volledig​ | Geen recht​ | Fluvius​
Milieuklasse I & II | ​ | Beperkt​ | Geen recht​ | Klant​

## Slide 24: Conform keuringsattest

## Slide 25: Premie voor gescheiden afvoersysteem
Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is. (Vanaf 1/07/2026 bedraagt de Fluvius premie 400 euro)
Bij ontvangst van een positief/groen keuringsverslag
 uitnodiging om je premie aan te vragen via het Fluvius portaal (indien je voldoet aan premievoorwaarden).
Ontdek de premievoorwaarden: Premie gescheiden afvoersysteem | Fluvius

## Slide 26: Premie hemelwaterput met pompinstallatie
Hemelwaterput plaatsen met pompinstallatie
Minstens één toilet of één wasmachine aangesloten
Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel = 250 euro)

## Slide 27: Premie infiltratie van hemelwater ter plaatse
Infiltratiesysteem plaatsen
Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel = 250 euro)
Niet voor woningen met een bouwvergunning na 1 februari 2005

## Slide 28: Premie hemelwaterput met pompinstallatie
Hemelwaterput plaatsen met pompinstallatie
Minstens één toilet of één wasmachine aangesloten
Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel = 250 euro)

## Slide 29: Premie infiltratie van hemelwater ter plaatse
Infiltratiesysteem plaatsen
Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel = 250 euro)
Niet voor woningen met een bouwvergunning na 1 februari 2005

## Slide 30: 4. Belangrijk om te weten

## Slide 31: Wat indien er niet wordt afgekoppeld?
Milieuovertreding
    Kan leiden tot boetes
Mogelijke gevolgen: schade aan netten
    Vervuiling regenwaterstelsel
    Wateroverlast op vuilwaterstelsel
Iedereen afkoppelen!
Recht op premie vervalt

## Slide 32: Belangrijk om te weten
Op eigen perceel: werken zelf (laten) uitvoeren
Kosten afkoppeling: enkel op eigen privédomein
Geldige keuring verplicht voor iedereen

## Slide 33: Contact
Infolijn: 078 35 35 34
www.fluvius.be
Notes: afkoppeling@fluvius.be
Mail-adres aanpassen ?

## Slide 34: 5. Ontwerp bovenbouw

## Slide 35
SITUERING
HERSTEL (Bestaande toestand)
3 types profielen
  1. Waardestraat
  2. Nattendries
  3. Zijstraatje

## Slide 36
WEGOPBOUW - WAARDESTRAAT

## Slide 37
GRONDPLAN - WAARDESTRAAT
Snelheidsremmer
  Versmalling (2,5m)

## Slide 38
GRONDPLAN - WAARDESTRAAT
Snelheidsremmer
  Chicane (2,8m)

## Slide 39
WEGOPBOUW - NATTENDRIES

## Slide 40
GRONDPLAN - NATTENDRIES

## Slide 41
WEGOPBOUW - ZIJSTRAATJE

## Slide 42
GRONDPLAN - ZIJSTRAATJE

## Slide 43: 6. Werkwijze aannemer

## Slide 44: Aannemer
TT
TM Norré Behaegel - De Witte

## Slide 45: Contact met aannemer 1. Via werfleider ter plaatse Witte Helm Werfkeet 2. Via telefoonnummer Norre : 058/23.66.06 De Witte : 050/71.28.72

## Slide 46: Fasering Fase 1 : Waardestraat Start 12 Oktober 2026 Einde Einde mei 2027 Fase 2 : Nattendries Start maart 2027 Einde Augustus 2027 Data zijn indicatief en kunnen wijzigen door weersomstandigheden

## Slide 47: In de praktijk 1. Opbraak wegenis max 50m 2. Aanleg riolering 3. Aanvullen met minder hinder steenslag 4. Aanmaken van aansluitingen 5. Aanleggen van bovenbouw